| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04.04.2013 № 90-п п.Новосергиевка |  |  |
| Об утверждении схемы теплоснабжения |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Новосергиевский поссовет, согласно приложению.

- Определить единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании Новосергиевский поссовет МУП «Новосергиевское ЖКХ» Новосергиевского района Оренбургской области.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Новосергиевского поссовета                                                        А.В. Букаткин

Разослано: МУП «Новосергиевское ЖКХ», для опубликования, прокурору, в дело.

|  | Приложение к постановлению администрации МО Новосергиевский поссовет _____________ № _____ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Генеральный план муниципального образования Новосергиевский	 поссовет.

- Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Новосергиевский поссовет на период до 2027 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Новосергиевский поссовет включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику муниципального образования Новосергиевский поссовет

- Графическую часть:

    - Перечень присоединенных объектов

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения п. Новосергиевка

  - Информация о ресурсоснабжающей организации

  - Структура тепловых сетей

  - Параметры тепловой сети

- Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах п. Новосергиевка

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Новосергиевский поссовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Новосергиевский поссовет.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации.

- Общая характеристика муниципального образования Новосергиевский поссовет

Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области».

Новосергиевский поссовет объединяет территории 6 сельских населенных пунктов: п. Новосергиевка, с. Землянка, п. Попов Ключ, с. Лебяжка, с. Черепаново, х. Казарма 1404 км. Административным центром Новосергиевского поссовета является поселок Новосергиевка.

По состоянию на 01.01.2013 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 14502 человека, из них в поселке Новосергиевка – 13733 человека.

Площадь муниципального образования Новосергиевский поссовет составляет 10473,9 га.

Жилищный фонд муниципального образования Новосергиевский поссовет составляет 368103 м2. Количество жилых домов – 4199 ед.

Климат в Новосергиевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5° С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Услугу теплоснабжения предоставляют – Оренбургская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения – структурного подразделения Южно-Уральской железной дороги филиала ОАО «РЖД» и МУП «Новосергиевское ЖКХ»

В собственности администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет, в соответствии с Законом Оренбургской области № 699-139-IV-ОЗ от 10.11.2006 года, находятся тепловые сети – 19 км., котельные – 5 шт.

- Графическая часть схемы теплоснабжения

- Паспорт тепловой сети. Котельная №1  ул. Восточная

Отапливаемые объекты: РОВД, частные гаражи, многоквартирные жилые дома по ул. Восточная № 22, 24, 24 А, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 43 А, ИФНС №6, многоквартирные жилые дома по ул. Краснопартизанская № 41, 41 А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, Детская школа искусств, Сбербанк России, ДК «Салют», Санэпидемстанция, многоквартирные жилые дома по ул. Культурная № 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 6, 8, МДОБУ №3, МДОБУ №4.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 1953 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 344 м.

Ф 57 – 620 м.

Ф 76 – 345 м.

Ф 159 – 331 м.

Ф 108 – 136 м.

Ф 133 – 17 м.

Ф 32 – 144,5 м.

Ф 100 – 15,5 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2003 г.

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки | Компенсаторы |
| --- | --- | --- |
| № 1 | Ф 150 – 2 шт. |  |
| № 2 | Ф 100 – 4 шт. |  |
| № 3 | Ф 100 – 2 шт. |  |
| № 4 | Ф 50 – 2 шт. Ф 180 – 2 шт. | Ф 89 – 2 шт. |
| № 5 - № 17 | Ф 50 – 20 шт. | Ф 150 – 4 шт. |
| № 18 | Ф 80 – 2 шт. | Ф 150 – 2 шт. |
| № 19 | Ф 100 – 2 шт. | Ф 50 – 2 шт. |
| ЦК | Ф 100 – 4 шт. |  |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб:

ЦК – ТК №4 – ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен. ГК1 – ТК 41 – изоляция – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань с антикоррозийным покрытием – масляная краска

- Паспорт тепловой сети. Котельная №2  ул. Маяковского

Отапливаемые объекты: НСОШ №1, многоквартирные жилые дома по ул. Маяковского № 6, 8, 10, 12, 14, 5, 7, 9, СДК «Молодежный», гаражи МУП «Новосергиевское ЖКХ», ДДТ, гараж администрации поссовета, МДОБУ №1, магазин «Элита», магазин Центрального сельпо, станция Скорой помощи, гараж станции Скорой помощи, Вневедомственная охрана, Новосергиевский музей, ОАО «Росгосстрах», ПЧ-39, Храм Сергия Радонежского, Сбербанк России, 2 здания военного комиссариата, гаражи военного комиссариата, Новосергиевское сельпо (контора), ОУФМС России, жилые дома по пер. Московскому №4, 6, МУП «Новосергиевское ЖКХ», склады МУП «Новосергиевское ЖКХ», редакция газеты «Голос Глубинки», гаражи редакции газеты «Голос Глубинки»

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 1393 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 32 – 64 м.

Ф 76 – 132 м.

Ф 57 – 617 м.

Ф 89 – 134 м.

Ф 108 – 446 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3 кг/см2

Температура: 80 ° С

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 100 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 4 шт. Ф 8 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 5 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 6 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 7 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 8 | Ф 80 – 2 шт. Ф 50 – 2 шт. |
| № 9 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм, перекрытия – железобетонные. Изоляция труб: ППУ толщиной 35 мм, наружное покрытие – полиэтилен, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет.

- Паспорт тепловой сети.

Котельная МУЗ «Новосергиевская ЦРБ» по ул. Пушкина

Отапливаемые объекты: МУЗ «Новосергиевская ЦРБ», котельная теплый переход, гаражи, лаборатория, столовая, отдельно стоящий гараж, проходная, райветуправление, ветеринарная аптека, гараж ветеринарной аптеки, многоквартирный жилой дом по ул. Пушкина, №1 Б

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 294 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 89 – 130 м.

Ф 57 – 109 м.

Ф 76 – 55 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 3,5 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1988 г.

Техническое оборудование:

| Камеры | Задвижки чугунные |
| --- | --- |
| № 1 | Ф 80 – 2 шт. |
| № 2 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 3 | Ф 50 – 2 шт. |
| № 4 | Ф 50 – 2 шт. |

Камеры размером 2х2х1 м, материал стен – кирпич, толщиной 250 мм., перекрытия – железобетонные.

Изоляция труб – минеральная вата 50 мм., наружное покрытие – стеклоткань, антикоррозийное покрытие – масляная краска.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно. Замечаний нет

- Сведения об установленных котлах

- Котельная №1 по ул. Восточная.

Тип котла –НР-18 (Горелка БИГ-3-18 ЗАО «Пламя» - 4 шт.)

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 3,6 Гикал/час

Мощность котла – 4,8 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 92,07 %

Год ввода в эксплуатацию – 1971 г.

- Котельная №2 по ул. Маяковского.

Тип котла –НР-18 (Горелка БИГ-3-15 ЗАО «Пламя» - 2 шт.)

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 1,44 Гикал/час

Мощность котла – 2,4 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 1986 г.

- Котельная МУЗ «Новосергиевская ЦРБ» по ул. Пушкина

Тип котла –Е-1,0-0,9  (Горелки - 4 шт.)

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка – 1,82 Гикал/час

Мощность котла – 2,5 Гикал/час

Вид топлива – газ природный

КПД – 87,9 %

Год ввода в эксплуатацию – 1988 г.

- Перечень многоквартирных жилых домов, оснащенных коллективными приборами учета потребления тепла.

- Ул. Культурная, д. 5 – 1 шт.

- Ул. Культурная, д. 6 – 1 шт.

- Ул. Культурная, д. 7 – 1 шт.

- Ул. Культурная, д. 1 – 1 шт.

- Ул. Культурная, д. 3 - 1 шт.

- Ул. Культурная, д. 8 – 1 шт.

- Ул. Культурная, д. 15 – 1 шт.

- Ул. Культурная, д.1 – 1 шт.

- Ул. Восточная, д. 22 – 1 шт.

- Ул. Восточная, д. 24 А – 1 шт.

- Ул. Восточная, д.39 – 1 шт.

- Ул. Восточная, д. 43 – 1 шт.

- Ул. Восточная, д. 24 – 1 шт.

- Ул. Восточная, д. 37 – 1 шт.

- Ул. Восточная, д. 26 – 1 шт.

- Ул. Восточная, д. 28 – 1 шт.

- Ул. Восточная, д. 35 – 2 шт.

- Ул. Восточная, д. 43 А – 1 шт.

- Ул. Краснопартизанская, д. 27 – 1 шт.

- Ул. Краснопартизанская, д. 31 – 1 шт.

- Ул. Краснопартизанская, д. 33 – 1 шт.

- Ул. Краснопартизанская, д. 35 – 1 шт.

- Ул. Пушкина, д. 1 Б – 1 шт.

Оборудование и материалы узлов приборов учета тепловой энергии состоит из:

- Тепловычислитель «Взлет ТСРВ – 033»

- Комплект термопреобразователей сопротивления «Взлет ТПС –L50»

- Расходомер электромагнитный «Взлет ЭР-4200 Ду25» - 2 шт.

- Манометр избыточного давления

- Импульсивный источник электропитания ИЭС4-240050

- Копии технической документации – 10 шт.

- Общая характеристика теплоснабжающей организации

МУП «Новосергиевское ЖКХ»

На территории муниципального образования Новосергиевский поссовет находится в ведении МУП «Новосергиевское ЖКХ» 11 котельных, мощностью до 3 Гикал/час – 3 шт. и от 3 до 20 Гикал/час – 8 шт., работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 19,5 км, из которых требуется замена – 0,3 км.

Суммарная мощность источников теплоснабжения до 3 Гикал/час составляет 6,11 Гикал/час, от 3 до 20 Гикал/час – 11,45 Гикал/час.

Водоснабжение:

На территории п. Новосергиевка находится 21 скважина, в с. Лебяжка – 1 скважина, с. Черепаново – 2 скважины, производственной мощностью 7,210 тыс.м3/сутки.

Протяженность уличной сети – 58 км, в том числе нуждающейся в замене 3 км.

Имеются водонапорные башни в количестве 5 шт., емкостью 250 м3.

Практически 90% скважин качают воду сразу в водопроводные сети.

Фактическая загруженность скважин 50% и 100% в летний период, и, хотя загруженность 100% в летний поливной сезон, приобретается вода от железной дороги, чтобы удовлетворить спрос водой население.

Техническое состояние трубопроводов удовлетворительное, процент износа – 43-55%.

Канализация:

Сброс сточных вод производится на поля фильтрации, расположенные за п. Новосергиевка в районе ул. Восточная, она самотечная, год ввода в эксплуатацию – 1961 г., фактическая загруженность – 100%. А в районе лесопосадки тополей имеется КНС, год ввода в эксплуатацию – 1986 г.

Сброс сточных вод от МУЗ «Новосергиевская ЦРБ» и от населения по ул. Ломоносова, загруженность – 80%. Техническое состояние удовлетворительное, процент износа – 45-58%, протяженность основного коллектора – 12,8 км.